广西贵港市港嘉农牧有限公司年出栏5万头生猪猪场项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月，广西贵港市港嘉农牧有限公司根据《广西贵港市港嘉农牧有限公司年出栏5万头生猪猪场项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：广西贵港市港嘉农牧有限公司年出栏5万头生猪猪场项目

地点：贵港市港南区八合村第五生产队

建设性质：新建

产品：生猪

建设规模：年出栏五万头生猪

工程组成及建设内容：

表1-1  项目建设内容组成一览表

| 项目内容 | 环评设计建设内容 | 工程建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 分娩舍 | 4栋单层猪舍 1#~4#猪舍建筑面积均为2305m2，合计占地面积9220m2，建筑面积9220m2 | 2栋单层猪舍 1#~2#猪舍建筑面积均为2401m2，合计占地面积4802m2，建筑面积4802m2 | 单层猪舍占地面积比环评增加96m2 |
|  | 配环舍 | 5栋单层猪舍 1#~4#猪舍建筑面积均为2525m2，5#猪舍建筑面积均为743m2，合计占地面积10843m2，建筑面积10843m2 | 2栋单层猪舍 1#~2#猪舍建筑面积均为2581m2，，合计占地面积5162m2，建筑面积5162m2 | 单层猪舍占地面积比环评增加56m2 |
|  | 保育舍 | 5栋单层猪舍 1#~5#猪舍建筑面积分别为531m2、1055m2、793m2、531m2、1158m2。合计占地面积4068m2，建筑面积4068m2 | 规划建设中 | / |
|  | 育肥舍 | 2栋单层猪舍 1#~2#猪舍建筑面积分别为5131m2、3210m2。合计占地面积8341m2，建筑面积8341m2 | 规划建设中 | / |
| 辅助工程 | 办公及职工宿舍楼 | 2栋管理用房，砖混结构，单层，占地面积590m2，建筑面积590m2 | 1栋管理用房，砖混结构，4层，占地面积410m2 | 单层占地面积环评减少180m2 |
|  | 兽医室 | 在员工宿舍区设一个单独的房间（面积30m2）作为兽医室 | 位于场区北端，设置于1号管理用房的最西面一间 | 与环评一致 |
|  | 淋浴消毒间 | 1栋，砖混结构，单层，建筑面积为1296m2 | 1栋，砖混结构，单层，建筑面积为50m2 | 单层占地面积环评减少180m2 |
|  | 饲料仓库 | 1栋，砖混结构，单层，建筑面积为360m2 | 1栋，单层，建筑面积为648m2 | 单层占地面积环评增加288m2 |
|  | 饲料种植用地 | 占地面积为40886m2 | 占地面积为40886m2 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水系统 | 通过自打水井取水 | / | 与环评一致 |
|  | 供电系统 | 由当地供电系统接入 | / | 与环评一致 |
|  | 场内交通 | 水泥路面 | 连接各建构物 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气治理 | 猪舍恶臭 | 猪舍及粪污中投加除臭剂、定期喷洒消毒液消毒、水帘降温滴加天然植物猪舍通风；收集管道、集污池和粪污均质池等全封闭，在场区空地及场区四周设置绿化隔离带等 | 猪舍及粪污中投加除臭剂、定期喷洒消毒液消毒、水帘降温滴加天然植物猪舍通风；收集管道、集污池和粪污均质池等全封闭，在场区空地及场区四周设置绿化隔离带等 | 与环评一致 |
|  |  | 粪污收集输送系统恶臭 |  |  |  |
|  |  | 粪污零排放异位发酵车间恶臭 |  |  |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理 | 油烟净化器处理 | 与环评一致 |
|  | 废水治理 | 粪污收集输送系统 | 单层猪舍，内分左右两排，每排下面设一个集污槽，每栋猪舍旁设一个小型集污池（50m3），泵至粪污均质池搅拌均匀后输送至异位发酵车间的集污槽。粪污均质池长15m×宽10m×深2m，容积300m3 | 单层猪舍，内分左右两排，每排下面设一个集污槽，每栋猪舍旁设一个小型集污池（50m3），泵至粪污均质池搅拌均匀后输送至异位发酵车间的集污槽。粪污均质池长15m×宽10m×深2m，容积300m3 | 与环评一致 |
|  |  | 粪污零排放异位发酵车间 | 棚架结构，占地约540m2，发酵床长度约60m，宽度约9m，为半封闭式，即四面围挡，加盖顶棚，但是四面围挡距离顶部约留空1m，车间不设置排气筒 | 棚架结构，占地约540m2，发酵床长度约60m，宽度约9m，为半封闭式，即四面围挡，加盖顶棚，但是四面围挡距离顶部约留空1m，车间不设置排气筒 | 与环评一致 |
|  |  | 初期雨水池 | 设置容积1100m3，初期雨水经沉淀处理后用于项目西面紧邻的果园灌溉 | 未设置初期雨水池 | 厂内初期雨水经雨水沟管网汇入厂区池塘用于浇灌果园，满足日常需求 |
|  |  | 三级化粪池 | 容积5m3，生活区就近布置，用于处理办公区和生活区产生的生活污水 | 容积5m3，生活区就近布置，用于处理办公区和生活区产生的生活污水 | 与环评一致 |
|  | 固废治理 | 异位发酵床废弃垫料 | 发酵床垫料每两年更换一次，废垫料用作有机肥外售回收部门 | 发酵床垫料每两年更换一次，废垫料用作有机肥外售回收部门 | 与环评一致 |
|  |  | 猪粪 | 每天将粪污抽到异位发酵车间旁的粪污均质池内搅拌均匀后再输送到异位发酵车间生物降解处理。 | 每天将粪污抽到异位发酵车间旁的粪污均质池内搅拌均匀后再输送到异位发酵车间生物降解处理。 | 与环评一致 |
|  |  | 病死猪尸体以及分娩胎衣 | 设置一台处理量为80kg/h无害化处理一体机 | 设置一台处理量为80kg/h无害化处理一体机 | 与环评一致 |
|  |  | 畜禽防疫废弃物 | 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 | 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 | 与环评一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 交由村镇环卫部门统一清运，日产日清 | 交由村镇环卫部门统一清运，日产日清 | 与环评一致 |
|  | 环境风险防范措施 | 事故应急池1个，位于场区中部，容积约200m3， | 事故应急池1个，位于场区中部，容积约4800m3， | 容积比环评增加4600m³ |
|  |  | / | 危险废物暂存间，占地面积容积约20m³ | / |
|  | 绿化 | 绿化隔离区 | 各分区间进行相应绿化，绿化面积约2000m2 | 各分区间进行相应绿化，绿化面积约2000m2 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 运营过程中发生的噪声 | 隔声、减振等 | 隔声、减振等 | 与环评一致 |

# （二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年11月正式开始建设，2020年8月建设完成，2020年9月开始调试，项目现主要建设2栋分娩舍、2栋配环舍、办公楼及相应的配套设施、环保设施。生产规模为计划通过养殖2780头母猪形成年产50000头生猪（现存栏2000头母猪）。

# 2018年5月28日广西贵港市港嘉农牧有限公司委托北京中企安信环境科技有限公司编制了《广西贵港市港嘉农牧有限公司年出栏5万头生猪猪场项目环境影响报告书》，于2018年10月30日通过了贵港市港南区环境保护局的审批，审批文号为港南环审[2018]28号，并于2020年4月21日进行固定污染源排污登记（登记编号：91450803MA5N3P853U001Z）

# （三）投资情况

该项目实际总投资为6000万元，实际环保投资为490万元，占总投资的8.2%。

# 验收范围

本次验收范围是项目，主要建设2栋分娩舍、2栋配环舍、办公楼及相应的配套设施、环保设施，生产规模为通过养殖2780头母猪形成年产50000头生猪（现存栏2000头母猪）。

# 工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复阶段要求变动情况见表2-1。

表2-1   环境影响报告表及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 项目内容 | 环评设计规模或能力 | 实际建设情况 | 变动情况 | 是否属于重大变更 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 分娩舍 | 4栋单层猪舍 1#~4#猪舍建筑面积均为2305m2，合计占地面积9220m2，建筑面积9220m2 | 2栋单层猪舍 1#~2#猪舍建筑面积均为2401m2，合计占地面积4802m2，建筑面积4802m2 | 单层猪舍占地面积比环评增加96m2 | 不属于 | 企业调整厂区布置 |
|  | 配环舍 | 5栋单层猪舍 1#~4#猪舍建筑面积均为2525m2，5#猪舍建筑面积均为743m2，合计占地面积10843m2，建筑面积10843m2 | 2栋单层猪舍 1#~2#猪舍建筑面积均为2581m2，合计占地面积5162m2，建筑面积5162m2 | 单层猪舍占地面积比环评增加56m2 | 不属于 | 企业调整厂区布置 |
| 辅助工程 | 办公及职工宿舍楼 | 2栋管理用房，砖混结构，单层，占地面积590m2，建筑面积590m2 | 1栋管理用房，砖混结构，4层，占地面积410m2 | 单层占地面积环评减少180m2 | 不属于 | 企业调整厂区布置 |
|  | 淋浴消毒间 | 1栋，砖混结构，单层，建筑面积为1296m2 | 1栋，砖混结构，单层，建筑面积为50m2 | 单层占地面积环评减少180m2 | 不属于 | 企业调整厂区布置 |
|  | 饲料仓库 | 1栋，砖混结构，单层，建筑面积为360m2 | 1栋，单层，建筑面积为648m2 | 单层占地面积环评增加288m2 | 不属于 | 企业调整厂区布置 |
| 环保工程 | 初期雨水池 | 设置容积1100m3，初期雨水经沉淀处理后用于项目西面紧邻的果园灌溉 | 未设置初期雨水池 | 厂内初期雨水经集水沟管网汇入厂区池塘用于浇灌西面果园 | 不属于 | 厂内初期雨水经集水沟管网汇入厂区池塘用于浇灌果园，满足日常需求 |
|  | 环境风险防范措施 | 事故应急池1个，位于场区中部，容积约200m3， | 事故应急池1个，位于场区中部，容积约4800m3 | 容积比环评增加4600m³ | 不属于 | 更有利于风险防范 |

# 由表2-1可知，实际建设过程中项目的主要变动情况为事故应急池规模增大有利于风险防范。厂内初期雨水经集水沟管网汇入厂区池塘用于浇灌西面果园，满足日常需求。实际生产过程中建设内容、生产车间、配套设施占地面积、建筑面积有所变化。但以上变化均不属于重大变更。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）环境保护设施

# 1. 废水

# 本次验收项目废水包括猪尿、猪舍清洗废水、消毒室员工淋浴废水及职工生活污水。其中猪尿、猪舍冲洗废水收集至粪污零排放异位发酵车间处理，消毒室员工淋浴废水及职工生活污水统一排放至三级化粪池处理。

# 废气

# 猪舍及粪污中投加除臭剂、定期喷洒消毒液消毒、水帘降温滴加天然植物猪舍通风；收集管道、集污池和粪污均质池等全封闭，在场区空地及场区四周设置绿化隔离带等。

- 噪声

本项目噪声主要来自猪叫声、圈舍通风机、翻抛机、风机、污水泵、无害化处理一体机噪声等机械设备产生的机械噪声和进出车辆噪声，这些噪声源声级值大约70~90dB（A）之间。

（1）在设备选型时优先选用低噪音设备，并采取基础减震等降噪措施；

（2）场区平面合理布局，高噪声设备布置在了远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响；

（3）设备均在厂房内，通过厂房隔音减少噪声影响，场区周围种植了绿化带，形成绿化隔声屏障。

项目周边无声环境噪声敏感目标。

- 固体废物

生产过程中的固体废物得到妥善处理，医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质处理单位处理。

# 其他环境保护设施

厂区进行绿化，可达到一定的降噪降恶臭效果。

- 在线监测装置

项目废水、废气无需安装有在线监测装置。

- 其他

无。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）污染物达标排放情况

1.废水

项目生产过程中的废水主要为冲洗废水以及生活污水。冲洗废水中主要污染物为SS，经沉淀池沉淀处理，处理后的废水全部回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池处理后，用于灌溉西面果园，不直接排入周边地表水体。

2.废气

由验收监测期间无组织废气监测结果可知，厂界无组织H2S、NH3、臭气浓度最大值分别为0.009mg/m3 、0.06mg/m3和13（无量纲），无组织NH3、H2S 排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中表1二级标准、无组织臭气排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准。

3.噪声

验收监测期间，厂界东、南、西、北面昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，项目噪声达标排放。

- 固废

生产过程中的固体废物得到妥善处理，医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质处理单位处理。

# 污染物排放总量

根据《“十三五”生态环境保护规划》、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西节能减排降碳和能源消费总量控制“十三五”规划的通知》，国家总量控制指标为二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3 -N）和氮氧化物（NOx），则本项目应对主要化学需氧量（COD）、氨氮（NH3 -N）进行总量控制。

项目畜禽污水经粪污零排放异位发酵床生物降解损耗，废水不外排；生活污